| 基于M16的100HZ-1MHZ的方波频率发生器 利用周末时间，在本站M16学习板上做了个方波频率发生器，4位LED数码管显示频率，S0-S7调整频率，频率产生范围为100HZ-999.9KHZ，最小步进为1HZ，频率从JP8 PWM输出，需断开PD5输出到蜂鸣器的跳针。 频率发生器说明： 1、功能：利用M16 TC1的CTC模式产生方波，为使频率精确，本例使用了外接晶体7.3728M，能产生的最高频率为1.8432M，最低频率为57HZ。本例选用100HZ-1MHZ（999.9KHZ）范围。 2、频率数据显示在LED数码管上，有四种显示档位： 无小数点：4位数据，单位为HZ； 第1位小数点：4位有效数据，3位小数，单位KHZ； 第2位小数点：4位有效数据，2位小数，单位KHZ； 第3位小数点：4位有效数据，1位小数，单位KHZ。 3、通过学习板上的按键S0-S7可对频率进行调整： S0模式调整：在正常模式与调整模式之间转换，在正常模式时，仅S0键有效。进入调整模式时，个位小数点会闪烁； S1档位调整：在调整模式下，用于显示档位的调整； S2最高位减：在调整模式下，用于最高位数据减； S3最高位加：在调整模式下，用于最高位数据加； S4次高位减：在调整模式下，用于次高位数据减； S5次高位加：在调整模式下，用于次高位数据加； S6第3位加：在调整模式下，用于第3位数据加； S7第4位加：在调整模式下，用于第4位数据加； 频率数据调整完成后，按S0退出调整状态，同时输出显示的频率。 4、开机时，初始频率显示和输出为999.9KHZ。 本程序未加关机数据保存功能，有兴趣的朋友可在调整设定后将频率数据存入EEPROM中，在下一次开机时读出，就能实现开机输出上次频率的功能。 [此贴子已经被作者于2007-6-19 8:47:37编辑过] |
| --- |
| 虽然已经老了，仍需活到老，学到老！ 本贴被加为精华 评论[支持者: 0 人 ，反对者: 0 人，中立者: 0 人] 查看评论信息 |
| 2007-6-18 9:37:00 | AVR mega16学习板：电路合理、结构清晰，专为初学者设计。价格：240元 点击参与评论 ¦ 引用 ¦ 回复 ¦  帖子操作 举报帖子 |
| tonghe 等级：版主 文章：2115 积分：4683 圈子：参与的圈子 注册：2007年1月4日 | 第 2 楼 小大 个性首页 ¦ 短信 ¦ 好友 ¦ 信息 ¦ 搜索 程序如下： /************************************* * 方波频率发生器 * * 功 能：产生从100HZ到999KHZ方波 * * 工作环境: 本站M16学习板 * * 设计日期：2007年06月16日 * * 设 计 者：tonghe * * 修改日期：2007年06月16日 * * 版 本：V1.0 * * 芯 片：Mega16L * * 时钟频率：外部7.3728Mhz * *************************************/ #include <iom16v.h> #include <macros.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long uchar s[4]={9,9,9,9}; uchar e; uchar g,b,c=3; //定义显示代码:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 uchar disp[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //端口初始化函数 void port_init(void) { DDRA=0x00; PORTA=0xFF; DDRB=0xFF; PORTB=0x00; DDRC=0x00; PORTC=0x00; DDRD=0xFF; PORTD=0xFF; } /************************************ * 延时函数：7.3M时钟时为MS * ************************************/ void delay_ms(uint b) { uint a; for(;b;b--) { for (a = 1144; a; a--) { ; } } } /*SPI接口初始化函数*/ void SPI_MasterInit(void) { DDRB¦=(1<<PB5)¦(1<<PB7); /* 设置MOSI 和SCK 为输出，其他为输入 */ SPCR =(1<<SPE)¦(1<<MSTR)¦(1<<SPR1)¦(1<<SPR0);/* 使能SPI 主机模式，设置时钟速率为fck/128 */ } /*SPI数据发送函数*/ void SPI_MasterTransmit(uchar i) { SPDR = i; /* 启动数据传输*/ while (!(SPSR & (1<<SPIF))) /* 等待传输结束*/ { ; } } /*595数据输出函数*/ void SPI_595_Out(uchar i) { PORTB &= ~(1 << 4); /*准备锁存*/ SPI_MasterTransmit(i); PORTB ¦= (1 << 4); /*锁存数据*/ } /* 定时器0中断配置函数 预分频数:256 定时时间: 4mSec 实际时间: 4mSec (0%) 功能：用于LED数码管显示扫描*/ void timer0_init(void) { TCCR0 = 0x00; //stop TCNT0 = 0x83; //set count TCCR0 = 0x04; //start timer } /* 定时器0中断入口函数 */ #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:iv_TIMER0_OVF void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0 = 0x83; //重装初值 PORTB=255; //先关显示 if(e==0) { if(b==1) { g++; if(g<30)SPI_595_Out((disp[s[e]])&0x7F); //送显示数据 else SPI_595_Out(disp[s[e]]); //送显示数据 PORTB=~BIT(e); //再开相应位显示 if(g>=60)g=0; } else { SPI_595_Out(disp[s[e]]); //送显示数据 PORTB=~BIT(e); //再开相应位显示 } } else { if(c!=0) { if(e==(4-c))SPI_595_Out(disp[s[e]]&0x7F); //送显示数据 else SPI_595_Out(disp[s[e]]); //送显示数据 PORTB=~BIT(e); //再开相应位显示 } else { SPI_595_Out(disp[s[e]]); //送显示数据 PORTB=~BIT(e); //再开相应位显示 } } if(e++>3)e=0; //准备下一位显示 } //------定时器1初始化函数------- void timer1_init(void) //定时器1初始化：1秒定时，预分频256 { TCCR1A = 0x40; //将T/C1配置为CTC模式，OC1A取反 OCR1A=1; TCCR1B=0x09; } //-------定时器初始化函数------- void timer_init(void) { CLI(); //先关闭所有中断 timer0_init(); //设定定时器 timer1_init(); MCUCR = 0x00; GICR = 0x00; TIMSK = 0x01 //允许定时器0中断 SEI(); //开总中断 } //--------频率计算函数---------- void f_js(void) { ulong m; m=s[0]+s[1]*10+s[2]*100+s[3]*1000; switch(c) { case 0:break; case 1:m=m;break; case 2:m=m*10;break; case 3:m=m*100;break; default:break; } m=3686400/m; OCR1A=m; } |

第二段：

//-----------主函数-------------
void main(void)     
    {
 uchar a;
 uchar key;
 port_init();
 timer_init();
 SPI_MasterInit();    //初始化SPI接口
 
 f_js();        //计算频率并输出
  
 while(1)
     {
  if((~PINA)!=0)
      {
   key=~PINA;
   delay_ms(10);
   if(~(PINA)==key)
       {
    switch(key)
        {
     case 0x01:
         if(b==0)
          b=1;    //置调整标志
      else 
          {
       b=0;    //清调整标志
       f_js();    //计算频率并输出
       }
      break;
     case 0x02:
         if(b==1)
          {
       c++;    //换档
       if(c>3)c=0;
       }
      break;
     case 0x04:
         if(b==1)
          {
       s[3]--;       //最高位减：0-9之间
       if(s[3]>=10)s[3]=9;
       }
      break;
     case 0x08:
         if(b==1)
          {
       s[3]++;    //最高位加
       if(s[3]>=10)s[3]=0;
       }
      break;
     case 0x10:
         if(b==1)
          {
       s[2]--;    //次高位
       if((c==0)&&(s[3]==0))
        if(s[2]==0)s[2]=9;
       if(c!=0)
        if(s[2]>=10)s[2]=9;
       }
      break;
     case 0x20:
         if(b==1)
          {
       s[2]++;    //次高位
       if((c==0)&&(s[3]==0))
           if(s[2]>=10)s[2]=1;
       if(c!=0)
           if(s[2]>=10)s[2]=0;
       }
      break;
     case 0x40:
         if(b==1)
          {
       s[1]++;    //末2位
       if(s[1]>=10)s[1]=0;
       }
      break;
     case 0x80:
         if(b==1)
          {
       s[0]++;    //末位
       if(s[0]>=10)s[0]=0;
       }
      break;
     default:break;
     }
    }
   while((~PINA)!=0)delay_ms(10);
   }
  }
 }